## Slide 1
위탁/미래공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2027년 미래공모 과제 |  |  | 
과제명 | CO2-FT 기반 상용급 SAF 생산 통합공정 모델링 고도화 및 LCA/TEA |  |  | 
연구기간 | ‘27.08.01~ ‘28.11.30 (16개월) |  |  | 
작성자 | - |  | 연구비 | xxx 백만원
1. 제안과제 연구 필요성 |  |  |  | 
- 항공부문 탄소중립의 핵심 수단으로 PtL 기반 SAF의 전략적 중요성이 확대되고 있으나, 현재 생산단가는 약 $3~5/kg-SAF 수준으로 높아 시장 경쟁력 확보를 위해 $2/kg-SAF 이하의 생산비용 달성이 요구됨. - 고효율 PtL 촉매의 상용급 적용 및 공정 통합∙최적화를 통한 에너지 효율 향상과 생산비용 절감이 필요하며, CORSIA∙RED III 등 국제 SAF 기준을 충족하는 상용급 PtL 기반 SAF 생산 기술 확보가 요구됨. |  |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  |  | 
■ 연구 목표 - 상용급 PtL 기반 SAF 공정기술 확보 및 경제성∙환경성 통합 평가 ■ 연구 내용 - Aspen Plus 활용 상용급 SAF 생산 통합공정 모델 구축 및 실험 데이터 기반 모델링 tuning : 반응(CO2-FT/Tandem), Upgrading, 분리·정제, 열교환망을 포함한 통합공정 모사 및 물질·에너지 수지 산출 : 실험 데이터(전환율·수율·성분 Trend) 기반 CO2-FT 반응기 Kinetic Modeling 구축 - TEA(기술경제성평가): CAPEX/OPEX 추정, SAF 생산원가($/톤-SAF) 산출, 손익 분기점 달성 시나리오 도출(포집 CO2·청정수소 단가에 따른 민감도 분석 수행) - LCA(환경성평가): Well-to-Wake 기준 온실가스 배출량(g CO2 eq./MJ-SAF) 산정, 국제 기준(CORSIA∙RED III) SAF 인증 가능 시나리오 도출(CO2 포집원 및 포집공정, 수소 생산 방식 및 전력원에 따른 민감도 분석 수행) ■ 연구 지표 |  |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  |  | 
- 상기 연구내용은 RIST와 협의 하에 조율 가능함. - 연구 내용 기준 문헌 및 사례 조사 공동 수행 필요함. - 연구 결과물(Aspen Plus, TEA/LCA raw file) 원본 파일 제출이 필요함. |  |  |  | 
항목 | 운용정의 | 개발목표 | 가중치
통합공정 모델링 및 경제성 평가 | Aspen Plus 활용 통합공정 모사 및 경제성 평가 수행 | 1건 | 40%
SAF 인증 가능 시나리오 도출 | Well-to-Wake 기준 SAF 인증 가능 달성 시나리오 도출 | 2건 | 40%
IP 확보 | PtL 기반 SAF 생산 통합공정 관련 특허 출원 건수 (당사 공동) | 1건 이상 | 20%

## Slide 2
미래공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2027년 미래공모 과제 |  |  | 
과제명 | e-Fuel 생산 핵심 반응을 위한 발열 반응기 설계 기술 개발 |  |  | 
연구기간 | ‘27.1.1 ~ ‘27.12.31 |  |  | 
작성자 | - |  | 연구비 | xxx 백만원
1. 제안과제 연구 필요성 |  |  |  | 
EU는 e-Fuel(합성연료, RFNBO) 전용 혼합의무를 '30년 1.2% → '35년 5% → '50년 35%로 부과, 해운·육상 부문도 RFNBO 의무 확대 → CO₂+그린수소 기반 e-Fuel 생산설비 투자가 '30년 전후 본격화 e-Fuel 합성 반응은 모두 강발열 → FT 합성(ΔH ≈ -165 kJ/mol‑CO), 메탄올 합성(-49 kJ/mol‑CO₂), 메탄화(-165 kJ/mol‑CO₂) → 단열 온도 상승 수백~1,000℃급으로 국소 과열 시 촉매 열열화·선택도 저하·열폭주 발생, 반응기 관경·열매체 조건이 수율과 설비비 지배 특히 e-Fuel은 재생에너지 기반 수소 공급의 간헐성으로 부하 추종 운전이 불가피, 정상상태 설계만으로는 부하 급변 시 과도 hot spot을 예측·억제할 수 없음 → 국내는 촉매 연구에 편중되어 반응기 열설계·과도해석 역량 부재, 해외 라이센스 社 의존 |  |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  |  | 
■ 연구 목표 - e-Fuel 합성 반응의 고정층 반응기 정상·과도상태 열전달 예측 모델 및 부하변동 대응 안전운전 설계맵 확보 ■ 연구 내용 - FT/메탄올 합성 등 발열 반응 속도식 문헌 조사, 설계에 따른 열전달 상관식 비교·선정 - 고정층 반응기 축·반경 방향 온도 예측 코드 개발, hot spot 위치·크기 예측 등 검증 - 원료 공급량 변동 시 과도 온도 거동 해석 코드 개발 - 부하 변동 과도 해석 및 안전 운전 설계 맵 도출 → 관경·GHSV·열매체온도·허용 부하변동률 기반 안전운전 설계맵 및 스케일업 인자 도출 ■ 연구 지표 |  |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  |  | 
상기 연구내용은 RIST와 협의 하에 조율 가능 당사(포스코홀딩스/RIST) 에서 활용 가능하도록 코드 구동 환경 구성 필요. 열전달/반응 해석 관련 연구과제 수행 실적 필수 |  |  |  | 
항목 | 운용정의 | 개발목표 | 가중치
Hot spot 온도 예측 정확도 | 2D 모델 예측 촉매층 최고온도 상승분(ΔT_max = T_max − T_coolant) 검증 기준 값 오차 | ≤15% | 30%
열폭주 방지 설계맵 도출 | 반응기 관 지름·촉매 열물성·냉매 온도 등을 바꿔가며 계산하여, 온도 폭주하지 않는 안전 운전 범위를 설계맵으로 제시 | 1건 | 30%
고정층 반응기 열전달 해석 코드 개발 | 반응속도식 모델링 구현 필수(LHHW, Power-law 등) | 1건 | 30%
IP 확보 | 발열 반응기 설계 관련 특허 출원 건수 (당사 공동) | 1건 이상 | 10%

## Slide 3
위탁/미래공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2027년 미래공모 과제 |  |  | 
과제명 | 스팀 활용 차세대 PEM/AEM 수전해 기술 탐색 |  |  | 
연구기간 | ‘27.01.04~’27.12.31 (12개월) |  |  | 
작성자 | - |  | 연구비 | xxx 백만원
1. 제안과제 연구 필요성 |  |  |  | 
글로벌 탄소중립 정책 기조 및 탄소국경조정제도 대응을 위해 친환경 에너지 밸류체인이 필요한 가운데, 포스코 그룹의 탄소중립 실현을 위한 저가 그린수소 확보가 필요함. 스팀 활용 PEM/AEM 수전해 기술은 액체 물을 전기 분해할 때 필요한 상변화 잠열 부담을 스팀으로 대체할 수 있는 특성과, 액체 물에서 발생되는 수소 기포 저항이 없는 특성으로 초고효율 그린수소 생산 수전해 구현이 가능함. 또한, 120℃ 수준 폐열/공정열 스팀을 별도 승온 없이 직접 활용하므로 SOEC 대비 설비 구성이 간결하고 운영 비용이 저렴함. |  |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  |  | 
■ 연구 목표 - 초고효율/장수명 막전극접합체(MEA) 개발 (활성 면적 25cm2, 운전온도 90~130℃ 조건) ■ 연구 내용 - 고내구성/고이온전도성 전해질막 및 전극 바인더 개발 - 고내구성/고이온전도성 막전극접합체(MEA) 개발, 막전극접합 공정 기술 개발 - MEA 및 MEA 적용 단전지의 액상 물(Liquid phase)/기상 증기(Gas phase) 성능 평가 - 기상 증기 구동 조건 내 주요 열화 인자 및 열화 메커니즘 규명, 열화 저감 운전 프로토콜 확립, 재생에너지 모사 부하추종성 평가 ■ 연구 지표 |  |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  |  | 
당사(포스코홀딩스/RIST) 교차 검증을 위한 실험 환경 구성 및 평가 지원 필요. PEM/AEM 수전해 관련 산업체/정부 연구과제 2건 이상 수행 실적 필요. 사업화 및 상업적 활용 가능성이 높은 기술 개발 제안 우대. |  |  |  | 
항목 | 운용정의 | 개발목표 | 기타 | 가중치
셀전압 | 0.5A/cm2 에서의 셀전압 (MEA 활성 면적 25cm2, 90~130℃ 단전지 조건) | 1.53V 이하 | 수소생산효율 척도, 41 kWh/kg.H₂ 대비 동등 이상의 우수 효율 달성 | 30%
100시간 이후 셀 전압 증가값 | 0.5A/cm2 100시간 인가 후 전압 증가량 (MEA 활성 면적 25cm2, 90~130℃ 단전지 조건) | 0.02V 이하 | 내구성 척도 | 30%
재료원가상승% | 기존 PEM/AEM 수전해 MEA 대조군과 비교한 cm2당 단가 증가율 (기존 MEA와 동일/유사 제조 조건) | 10% 이하 | 경제성 척도 | 30%
지식재산권 | 스팀 활용 MEA 기술 관련 특허 출원 건수 (당사 공동) | 1건 이상 | - | 10%

## Slide 4
위탁/미래공모과제 제안 요청서(RFP)
과제구분 | 2027년 미래공모 과제 |  |  | 
과제명 | AI 기반 데이터센터 열관리 및 폐열 활용 최적화 플랫폼 개발 |  |  | 
연구기간 | 2027.01.15~2028.07.14 |  |  | 
작성자 |  |  | 연구비 | xxx 백만원
1. 제안과제 연구 필요성 |  |  |  | 
AI 및 클라우드 서비스 확대로 데이터센터의 전력소비와 발열량이 증가하고 있으며, 에너지 사용량 중 냉각시스템 비중이 높아 열관리 기술이 중요해지고 있음. 데이터센터에서 발생하는 열은 지속적이고 예측 가능한 에너지원이지만 대부분 냉각시스템을 통해 방출되고 있어, 이를 회수하여 활용할 경우 에너지 효율을 향상시킬 수 있음. 열교환기는 데이터센터의 냉각과 폐열 회수를 연결하는 장치로, 입구온도, 유량, 열부하 및 외기조건에 따라 성능이 달라짐. 따라서 동적 운전조건에서 열교환기 성능과 회수 가능한 열량을 예측할 수 있는 시뮬레이션 기반 AI 구축 및 예측 기술을 활용하여, AI 기반 통합 열관리 및 폐열 활용 플랫폼 개발이 필요. |  |  |  | 
2. 연구목표 및 내용 |  |  |  | 
■ 연구 목표 - 데이터센터의 IT 부하와 냉각운전조건을 기반으로 열교환기 성능, 냉각에너지 및 회수 가능한 폐열량을 AI로 신속하게 예측하고, 데이터센터 냉각효율과 폐열 활용효율을 동시에 향상시킬 수 있는 통합 열관리 최적화 플랫폼을 개발함. ■ 연구 내용 - 데이터센터 열부하 및 열관리 특성 도출 : 열부하 변동 특성 DB 구축 - 데이터센터 냉각열 회수량 예측 모델 구현 - 폐열 회수 및 활용방안, 이에 따른 활용성 평가 ■ 연구 지표 |  |  |  | 
3. 기타 특이사항 |  |  |  | 
- 본 연구는 열교환기 성능해석 및 AI 기반 성능예측 기술을 데이터센터 열관리 분야로 확장 적용한다는 점에서 기존 연구성과의 활용성이 높음. - 해당 연구에서 개발된 소규모 데이터 기반 예측 모델 구현은 추후 workflow 형태로 정립하여 데이터가 부족한 분야 개발에 확장 가능함. |  |  |  | 
항목 | 운용정의 | 개발목표 | 기타
열교환기 성능예측 | 운전조건별 열교환량 및 온도 예측 | AI 예측모델 구축 | 인프라 구축
냉각부하 예측 | IT 부하에 따른 냉각 요구량 예측 | 주요 운전조건별 예측 | 데이터 기반
열부하량 예측 | 열교환기에서 회수 가능한 열량 예측 | 시간·부하별 DB 구축 | AI기반
냉각 최적화 | 냉각성능 유지 및 소비동력 최소화 | 최적 운전영역 제시 | 다목적 최적화
상업적 활용방안 | 상업적 활용방안(온도·열량 등) | 활용 시나리오 제시 | 실용화 연게
통합 플랫폼 | 열관리 – 열회수 – 활용 통합 예측 | 상용화 플랫폼 구축 | 실무 활용